## Slide 1: วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
รหัส 2204-2005

## Slide 2: จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ประกอบ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

## Slide 3: สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
บำรุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

## Slide 4: คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

## Slide 5: เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
หน่วยที่ 3 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม
หน่วยที่ 5 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6 โปรแกรมอรรถประโยชน์

## Slide 6: หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
ยุคของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
วิธีเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
หลักการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

## Slide 7: ความหมายและคุณลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน
โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

## Slide 8: ยุคของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (First Generation Computer) พ.ศ. 2488-2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศ ซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและหลอดขาดบ่อย ๆ การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต้องใช้ภาษาเครื่อง ซึ่งมีรหัสเป็นตัวเลข มีความยุ่งยากซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 นี้มีขนาดใหญ่ เช่น มาร์ค วัน (Mark I), อีนีแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC)

## Slide 9
หลอดสุญญากาศ
เครื่อง Mark I
เครื่อง ENIAC
เครื่อง UNIVAC

## Slide 10
ยุคที่ 2 Second Generation Computer พ.ศ. 2502-2506
เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็นหน่วยความจำมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในรูปของสื่อบันทึกแม่เหล็ก เช่น จานแม่เหล็กส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีการพัฒนาดีขึ้นโดยสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งเป็นภาษาที่เขียนเป็นประโยคที่คนสามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล เป็นต้น ภาษาระดับสูงนี้ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน
ทรานซิสเตอร์ (Transistor)

## Slide 11
ยุคที่ 3 Third Generation Computer พ.ศ. 2507-2512 มีการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (IC Integrated Circuit) วงจรเหล่านี้สามารถวางลงบนชิปเล็ก ๆ เพียงแผ่นเดียวและนำ ชิปเหล่านี้มาใช้แทนทรานซิสเตอร์ ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มาก
แผงวงจรรวม (IC : Integrated Circuit)

## Slide 12
ยุคที่ 4 Fourth Generation Computer พ.ศ. 2513-2532 คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 4 นี้ ใช้วงจรรวมความจุสูงมาก เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์จำนวนมาก ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง
วงจรรวมความจุสูง (VLSI : Very Last Scale Integrated Circuit)

## Slide 13
ยุคที่ 5 Fifth Generation Computer พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์ในยุคที่ 5 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และความสะดวกสบายในการใช้คอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

## Slide 14: ประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะของการประมวลผลได้ 3 ประเภท
  อนาล็อกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) คือ เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ค่าตัวเลขเป็นหลักของการคำนวณ แต่จะใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าแทน
สัญญาณอนาล็อก

## Slide 15
ไม้บรรทัดคำนวณ (Slide Rule) หรือสลิปสติก (Slip Stick)

## Slide 16
  ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC : Personal Computer)
สัญญาณดิจิตอล

## Slide 17
  ไฮบริดคอมพิวเตอร์ (Hybrid Computer) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำลักษณะการทำงานของอนาล็อกคอมพิวเตอร์และดิจิตอลคอมพิวเตอร์มาผสมกัน

## Slide 18: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟต์แวร์ (Software)
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People wares)
ข้อมูลสารสนเทศ (Data Information)

## Slide 19: การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานคมนาคมและการสื่อสาร
การใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนราชการ

## Slide 20
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจ
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสังคมศาสตร์
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานร้านค้าปลีก

## Slide 21: การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
ตรวจสอบปลั๊กว่าเสียบถูกต้องเรียบร้อย
กดสวิทช์ที่จอภาพ
กดสวิทช์ที่เคส
กรุณารอสักครู่ ที่จอภาพจะปรากฏข้อความเพื่อตรวจสอบระบบต่าง ๆ
จะมีเสียงดัง 1 ครั้ง
จะปรากฏคำว่า “Windows” ที่หน้าจอ เป็นการเริ่มต้นการใช้เครื่อง เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเรียกโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า “Window” ก่อน
จะปรากฏ Icon, Shortcut ที่เดสท็อป เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้สะดวก

## Slide 22: การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่ปุ่ม Start
เลื่อนเมาส์ไปที่ Shut Down
คลิก OK
กรุณารอสักครู่ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการปิดระบบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องจะดับ
ปิดสวิทช์ที่จอ

## Slide 23: หลักการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ปรับอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการให้สบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
นั่งให้ห่างจากจอภาพประมาณ 45–60 เซนติเมตร ขอบจอภาพอยู่ระดับสายตา
เก้าอี้ที่นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ควรปรับความสูง-ตํ่าได้เพื่อให้การนั่งพิมพ์อยู่ในท่าที่สบาย
วางข้อมือให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติไม่ควรเอียงข้อมือไปทางซ้ายหรือทางขวา
ยกแป้นที่อยู่ข้างใต้แป้นคีย์บอร์ดขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการพิมพ์

## Slide 24
วางคีย์บอร์ดและเมาส์อยู่ในระดับเดียวกัน
เลือกใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ที่มีคุณภาพดี
หมั่นเอาใจใส่ในการรักษาความสะอาดของเครื่องคอมพิวเตอร์สมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ปรับค่าความสว่างของจอภาพ (Brightness) และความคมชัด (Contrast) ให้พอเหมาะพอดี
เมื่อมีอาการเมื่อยล้าสายตาควรมองไปยังที่ที่อยู่ไกลๆ เพื่อพักสายตาและหาทัศนียภาพที่สบาย

## Slide 25: หน่วยที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
หน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วง

## Slide 26: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

## Slide 27: หน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วง
แผงแป้นอักขระ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นแป้นตัวอักษรเหมือนแป้นเครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าพื้นฐานที่ต้องใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องคีย์บอร์ดจะมีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก

## Slide 28
2. เมาส์ (Mouse) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลอย่างหนึ่ง แต่ที่เห็นการทำงานโดยทั่วไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมลูกศรให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องเลือก หรือ เลื่อนวัตถุต่าง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์

## Slide 29
3. แผ่นรองสัมผัส (Touch pad) คือ แผ่นรองสัมผัส (Touch pad) คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบาง ๆ ติดตั้งไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ทำงานแทนเมาส์ เมื่อกดสัมผัสหรือใช้นิ้วลากผ่านบริเวณดังกล่าวก็สามารถทำงานแทนกันได้ ส่วนมากจะติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของแป้นพิมพ์

## Slide 30
4. ก้านควบคุม (Joy Stick) คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้ามคันโยก เพื่อการควบคุมตำแหน่งบนจอคอมพิวเตอร์

## Slide 31
5. ลูกกลมควบคุม (Trackball) คือ อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ลักษณะการทำงานคล้ายเมาส์ แต่เอาลูกบอลมาวางอยู่ด้านบน นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

## Slide 32
6. แท่งชี้ควบคุม (Track point) อยู่ตรงกลางแป้นพิมพ์ ใช้นิ้วหัวแม่มือบังคับเพื่อเลื่อนตำแหน่งของ Pointer บนจอคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานคล้ายเมาส์

## Slide 33
7. ปากกาแสง (Light pen) คือ อุปกรณ์รับข้อมูลชนิดหนึ่งที่มีเซลล์แบบ photoelectric มีความไวต่อแสง ทำงานคล้ายกับเมาส์ที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ มีรูปร่างเหมือนปากกา และมีแสงอยู่ตอนปลาย มีสาย สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

## Slide 34
8. เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่มักจะใช้ในงาน CAD/CAM มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเท่ากับจอคอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งคล้ายเมาส์วางบนแผ่นสี่เหลี่ยม เรียกว่า ทรานส์ดิวเซอร์ เมื่อเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปบนกระดาน จะมีการส่งสัญญาณจากตะแกรงใต้แผ่นกระดานไปให้คอมพิวเตอร์

## Slide 35
9. หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) คือ การใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล ซึ่งจะใช้แรงกด ผู้ใช้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ด้วยการสัมผัสภาพหรือคำบนหน้าจอ

## Slide 36
10. เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Reader) รหัสแถบ (Bar code) คือ แถบเส้นดำยาวที่พิมพ์เรียงเป็นแถวบนตัวภาชนะสำหรับบรรจุสินค้าที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต การใช้รหัสแถบบวกกับเครื่องอ่านรหัสแถบทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีความแม่นยำในการทำงานได้มาก

## Slide 37: หน่วยที่ 3 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อควรพิจารณาในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
ข้อดีและข้อเสียของการประกอบเครื่องด้วยตนเอง
ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

## Slide 38: การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อเคส (Case)
มีความแข็งแรง ทนทาน ตัวเคสไม่บิดงอง่าย ทดลองนำเคสวางลงบนพื้นที่ราบเรียบ ถ้าโยกเยกได้แสดงว่าตัวเคสอาจมีการบิดงอ จะมีผลกับการติดตั้งเมนบอร์ด อาจทำให้เมนบอร์ดบิดงอ และเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์บนเมนบอร์ดได้
เปิดด้านข้างได้ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

## Slide 39
ขอบเคสไม่แหลมคม เพราะถ้าของเคสแหลมคมจะบาดมือเวลาถอดหรือใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ
มีขนาดใหญ่เพียงพอกับการติดตั้งอุปกรณ์และมีพื้นที่ว่างพอที่จะระบายความร้อนภายในได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำงานในห้องที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฮาร์ดดิสก์ 1 ลูก อาจมีอุณหภูมิสะสมถึง 70 องศา และถ้าต้องการติดตั้งอุปกรณ์ภายในเคสมาก ควรมองหาเคสขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า เคสแบบตั้งขนาดใหญ่ (Full Size Tower)

## Slide 40
ต้องระบายความร้อนได้ดี ถ้าความร้อนภายในเคสสูงจะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเคสมีอุณหภูมิสูงตามไปด้วย เพราะไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกไปภายนอกเคสได้ เคสที่ดีควรจะมีการไหลเวียนของอากาศได้อย่างสะดวก พิจารณาดูว่าสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้หรือไม่
เคสที่ทำด้วยเหล็กจะมีความคงทนมากกว่าเคสที่ทำด้วยอะลูมิเนียม
เคสแบบตั้ง (Tower Case) เป็นเคสที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เพราะสะดวก มีรูปลักษณ์สวยงาม

## Slide 41: การเลือกซื้อเมนบอร์ด
ยี่ห้อ ปัจจุบันมีผู้ผลิตเมนบอร์ดมากมายหลายยี่ห้อ บางยี่ห้ออาจมีราคาถูก แต่ไม่มีคุณภาพ ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบเครื่องควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของเมนบอร์ดเป็นสำคัญ รวมถึงความเสถียรของเมนบอร์ดด้วย (พจนานุกรมไทย มานิต มานิตเจริญ ให้ความหมายของ เสถียร : แข็งแรง มั่นคง) ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดจะรับประกันการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ซ็อกเก็ต หรือ สลอตซีพียู คือ ฐานรองเพื่อบรรจุซีพียูเข้ากับแผงวงจรหลัก (Mainboard) ซอกเกตแต่ละรุ่นจะมีลักษณะเฉพาะออกแบบมาให้ใช้ซีพียูร่วมกัน ไม่สามารถนำซ็อกเก็ตแบบหนึ่ง ไปใช้ร่วมกับซีพียูที่ออกแบบมาอีกแบบหนึ่งได้

## Slide 42
ชิปเซตที่อยู่บนเมนบอร์ดสนับสนุนการทำงานในเรืองอะไรบ้าง เพราะชิปเซตจะเป็นตัวที่ระบุประสิทธิภาพการทำงานของเมนบอร์ด
สลอตต่าง ๆ สลอต (Slot) คือ ช่องเสียบอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่เตรียมไว้เพื่อให้เสียบแผงวงจร (Card) เพิ่มลงไปในเมนบอร์ด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Expansion Slot ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอมไบออส (BIOS : Basic Input Output System) หรือ อาจเรียกว่า CMOS (Complementary metal oxide semi-conductor) เป็นชิปหน่วยความจำหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่มีขนาดเล็กซึ่งจำเป็นต่อการบูตของระบบคอมพิวเตอร์

## Slide 43: การเลือกซื้อซีพียู
ราคาและประสิทธิภาพการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะยี่ห้อของซีพียูที่ต่างกัน ความเร็วในเมกะเฮิรตซ์ไม่เท่ากัน แต่อาจมีประสิทธิภาพการทำงานที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เพราะซีพียูแต่ละยี่ห้อมีโครงสร้างการทำงานภายในซีพียูแตกต่างกัน ทำให้ความเร็วในการทำงานแตกต่างกัน
ควรเลือกซื้อซีพียูที่มีหน่วยความจำแคชมาก ๆ เพราะสามารถลดปัญหาคอขวดอันเกิดจากความเร็วของหน่วยความจำหลักต่ำกว่าความเร็วของแคชมาก

## Slide 44
อินเตอร์เฟส (Interface) ของซีพียู สลอต (Slot) ที่ใช้ในการติดตั้งหรือถอดซีพียูออกจากเมนบอร์ด สลอตนี้จะติดตั้งมากับเมนบอร์ดและมีหลายแบบ แต่ละแบบจะต้องใช้ซีพียูถูกต้องและตรงกัน
ควรพิจารณาว่าจะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ทำงานอะไร แล้วจึงกำหนดว่าจะใช้ซีพียูชนิดใด ความเร็วเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับการประมวลมากที่สุด ถ้าซื้อซีพียูประสิทธิภาพสูงมาใช้ แต่กลับนำมาใช้งานพื้นฐานธรรมดาก็จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
พัดลมระบายความร้อนของ CPU

## Slide 45: การเลือกซื้อแรม
ควรเลือกซื้อแรมที่ใช้ระยะเวลาในการเข้าหน่วยความจำน้อย
ความเร็วในการทำงานของแรม

## Slide 46: การเลือกซีดีรอม
ความเร็ว 48-50X หน่วยความจำ 128-256 KB
เลือกไดร์ฟชนิดดีวีดีรอม (DVD-ROM) ที่สามารถอ่านแผ่นซีดีอาร์ได้ด้วย
ซีดีรอมไดร์ฟที่นิยมใช้ ได้แก่ Aopen, Asus, CTX, LG, Phillip, Pioneer, Sony ฯลฯ

## Slide 47: อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่นอต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก คีมตัด
เข็มขัดรัดสายไฟและสายสัญญาณต่าง ๆ
ซิลิโคลน (Silicone) คือ สารประกอบที่มีความหลากหลายในรูปร่างและการใช้งาน โดยทั่วไปจะใช้กับงานที่ต้านทานความร้อน และงานที่ใช้เป็นวัสดุยืดหยุ่น
คัตเตอร์ (Cutter) อุปกรณ์ที่ใช้ตัดสายไฟ
บัตรเติมเงิน (พลาสติก) อุปกรณ์ใช้ปาดซิลิโคลน
จัดเตรียมฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ

## Slide 48: ข้อควรพิจารณาในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
งบประมาณ
ความต้องการของตนเอง ว่าต้องการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานอะไร เช่น ใช้งานเกี่ยวกับมัลติมีเดีย เช่น ตัดต่อภาพ แชตกับเพื่อน เล่นเกม
เลือกใช้ซีพียูที่เหมาะสมกับงาน ซีพียู หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ การเลือกซื้อซีพียูที่
เหมาะสมจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกกราฟิกการ์ดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เล่นเกม ดูภาพยนตร์ ชมวีดีโอ

## Slide 49: ข้อดีของการประกอบเครื่องด้วยตนเอง
มีความภาคภูมิใจ
สะสมประสบการณ์ด้านฮาร์ดแวร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบธุรกิจร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาชีพอิสระ
มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ที่ซื้อมาได้สเปกตามต้องการ
ในอนาคตต้องการจะอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำได้ง่าย เพราะมีประสบการณ์แล้ว

## Slide 50: ข้อเสียของการประกอบเครื่องด้วยตนเอง
เทคนิคการประกอบเครื่องยังไม่ดีพอ เพราะขาดประสบการณ์ อุปกรณ์บางตัวใส่ไม่แน่น เก็บสายไฟไม่เรียบร้อย รกรุงรัง
บอร์ดหล่น ฮาร์ดดิสก์หล่น เปลี่ยนไม่ได้
เสียบสายไฟหรือใส่อุปกรณ์ผิด เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย
เสียเวลา

## Slide 51: ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

## Slide 52
1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไขควงสี่แฉก ไขควงปากแบน คีมปากจิ้งจก กล่องใส่น๊อต คู่มือเมนบอร์ดที่ใช้ในการติดตั้ง

## Slide 53
2. เริ่มจากการติดตั้งซีพียูก่อน โดยง้างขาล็อกของซ็อกเก็ตขึ้น

## Slide 54
3. นำซีพียูมาใส่ลงไปในซ็อกเก็ต

## Slide 55
4. เมื่อวางซีพียูตรงล็อกกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนำซิลิโคนมาทา

## Slide 56
5. ทำการเกลี่ยซิลิโคนให้ทั่ว ซีพียู พร้อมกับทำการล็อก ซีพียูเข้ากับ ซ็อกเก็ต

## Slide 57
6. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนซีพียู ติดล็อกให้เรียบร้อย และที่สำคัญฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกับซีพียู

## Slide 58
7. ทำการยึดฮีทซิงค์กับซีพียูให้แน่น เพื่อการระบายความร้อนที่ดี

## Slide 59
8. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด

## Slide 60
9. นำแรมมาเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่องของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจนด้านล็อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จำเป็นต้องดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดูว่าเข้าล็อกดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดูว่าเข้าล็อกกันก็พอ)

## Slide 61
10. นำเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียูและแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึดเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคสให้ครบทุกตัว

## Slide 62
11. ทำการติดตั้ง Power Supply

## Slide 63
12. ติดตั้งสายสัญญาณต่างๆ โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด

## Slide 64
13. ติดตั้ง DVD เข้ากับตัวเคส

## Slide 65
14. เสียบสายสัญญาณและสายไฟเข้ากับตัว DVD

## Slide 66
15. ติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ เข้ากับตัวเคส

## Slide 67
16. เสียบสายสัญญาณและสายไฟเข้ากับ ฮาร์ดดิสก์

## Slide 68
17. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลองสำรวจดูว่ามีนอตหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตกค้างอยู่บนเมนบอร์ดหรือไม่ เพราะอาจทำให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสียหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบ การติดตั้งทั้งหมดว่าเรียบร้อยดีแล้ว

## Slide 69: หน่วยที่ 4 การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม
การตรวจคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Windows 7
วิธีทำแผ่น Windows 7 “System Recovery Disc”
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7
โปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 7
การถอดถอนโปรแกรมออกจาก Windows 7
การติดตั้งไดร์ฟเวอร์

## Slide 70: การตรวจคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
  อยู่ที่ Desktop

## Slide 71
คลิกขวาที่ไอคอน Computer

## Slide 72
เลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง System ดังภาพ

## Slide 73: คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Windows 7
CPU ความเร็วขั้นต่ำ 1 GHz (Gigahertz) (32 bit หรือ 64 bit)
RAM ไม่น้อยกว่า1 GB (Gigabyte)
มีพื้นที่ว่างใน Hard disk ไม่น้อยกว่า 16 GB
Graphic Card มีหน่วยความจำขั้นต่ำ 128 MB และควรสนับสนุน DirectX9
Drive DVD-R/W (Read/Write) สำหรับการลง Windows 7 ด้วยแผ่น DVD

## Slide 74: วิธีทำแผ่น Windows 7 “System Recovery Disc”
เปิดใช้งาน Windows 7 ตามปกติ
ใส่แผ่น DVD ในช่อง DVD Writer
คลิกเมนู Start พิมพ์คำว่า “Backup” ในช่อง

## Slide 75
จะปรากฏหน้าต่าง
คลิกหัวข้อ Backup and Restore

## Slide 76
จะปรากฏหน้าต่างBackup and Restore คือ การทำสำเนาตัวระบบปฏิบัติการเก็บไว้ (Backup) และ เมื่อเกิดปัญหากับระบบปฏิบัติก็สามารถเรียกคืน (Restore) จากไฟล์ที่ได้ทำสำรองไว้ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการลง Windows ใหม่ให้เกิดการยุ่งยากและเสียเวลา

## Slide 77
คลิกหัวข้อ “Create a system repair disk” จะปรากฏหน้าต่าง

## Slide 78
เลือก DVD (Digital Versatile Disk) drive
คลิกปุ่ม “Create Disc”
รอจนกระทั่งเสร็จสิ้น
ทดสอบโดยการ Restart Windows (ควรกำหนด BIOS ให้สามารถบูทจากแผ่น CD (Compact Disc)/DVD (Digital Versatile Disk) ได้ก่อน)

## Slide 79: การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7
เมื่อบูทแผ่นวินโดวส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเริ่มต้นการติดตั้ง Windows 7 จะปรากฏภาพด้านล่าง ในส่วนนี้สามารถกด Next ได้เลย

## Slide 80
จะเข้าสู่หน้าต่างที่ปรากฏตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ Windows 7 ใต้โลโก้จะมีข้อความว่า Install Now ให้คลิกที่ปุ่ม Install Now

## Slide 81
3. อ่าน License (สิทธิการดำเนินการ) ของโปรแกรม แล้วคลิกที่ I accept the license terms แล้วคลิกปุ่ม Next

## Slide 82
4. คลิกเลือกที่หัวข้อCustom(advanced)

## Slide 83
5. จะปรากฏไดร์ฟต่าง ๆ ของฮาร์ดดิสก์ จะเข้าสู่การฟอร์แมทเพื่อลบข้อมูลเก่าของวินโดว์ทิ้งไป โดยเลือกที่ Drive option (advanced)

## Slide 84
6. จะปรากฏเมนู Delete, Format, New และ Extend เพิ่มขึ้นมา ให้คลิกไดร์ฟ C จากนั้นคลิกที่ไอคอน

## Slide 85
7. ไดร์ฟที่เลือกแล้วจะปรากฏ Free space ขึ้นมาพอ ๆ กับ Total space แสดงว่าข้อมูลถูกลบไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ฮาร์ดดิสก์ Partition แล้วคลิก Next

## Slide 86
8. ระบบจะทำการติดตั้ง windows 7 ให้ทันที

## Slide 87
9. เมื่อระบบทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการ รีสตาร์ต (Restart) เครื่องเอง 1 ครั้ง

## Slide 88
10. จะเข้าสู่โหมดการเซตค่าต่าง ๆ ของเครื่อง

## Slide 89
11. ระบบจะให้ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ เมื่อกรอกชื่อเรียบร้อยแล้ว กด Next

## Slide 90
12. จะเข้าสู่หน้าต่างการกำหนดรหัสผ่าน หรือ Password ก่อนเข้าสู่ Windows ถ้าไม่ต้องการกำหนดรหัสผ่าน สามารถกด Next ผ่านไปได้

## Slide 91
13. ระบบจะถาม Product Key (รหัสของผลิตภัณฑ์) ของตัววินโดวส์ ผู้ใช้สามารถหา Product Key ได้จากกล่องของแผ่น Window 7 ที่ซื้อมา หากยังไม่ต้องการกรอกในขณะนี้ ให้ติ๊กถูกที่ Automatically Activate Windows when I’m online ออก จากนั้นคลิก Next

## Slide 92
14. คลิกเลือก Ask me later

## Slide 93
15. จะเข้าสู่หน้าต่างการตั้งเวลา Time zone ให้คลิกเลือกเขตเวลาของกรุงเทพฯ คือ (UTC + 07.00) Bangkok, ฮานอย (Hanoi), จาการ์ตา (Jakarta) แล้วคลิก Next
16. เสร็จสิ้นการลง Window 7 ระบบจะทำการโหลดเข้าสู่หน้าจอวินโดวส์

## Slide 94: โปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 7
Internet Explorer
  Windows DVD Maker โปรแกรมสำหรับสร้าง DVD ส่วนตัว
  Windows Fax and Scan : โปรแกรมสำหรับใช้ส่งแฟกซ์ และสแกนภาพ
  Windows Media Center : โปรแกรมสำหรับใช้เป็นศูนย์รวมความบันเทิง
  Windows Media Player : โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง
  Windows Update : โปรแกรมสำหรับอัพเดต Windows

## Slide 95: การถอดถอนโปรแกรมออกจาก Windows 7
Start > Control Panel จะปรากฏหน้าต่าง Control Panel >
เลือก Programs and Feature จะปรากฏหน้าต่าง
เลือกโปรแกรมที่ต้องการลบ จะปรากฏหน้าต่าง
หากต้องการลบโปรแกรม ให้ยืนยันการลบโดยกด Yes
หรือคลิกขวาที่ชื่อโปรแกรมที่ต้องการลบ แล้วเลือก Uninstall

## Slide 96: การติดตั้งไดร์ฟเวอร์
การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ (Driver) เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) กับ ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System) เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ทุกครั้งที่ซื้ออุปกรณ์มาใหม่ เช่น หากต้องการจะติดตั้งการ์ดแสดงผลยี่ห้อหนึ่ง คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรู้ได้ว่าการ์ดแสดงผลนั้นชื่ออะไร ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร จึงจำเป็นต้องลงโปรแกรมเพื่อแจ้งให้คอมพิวเตอร์ทราบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ซื้อมาใหม่ โปรแกรมนั้นก็คือ ไดร์ฟเวอร์ (Driver) ไดร์ฟเวอร์ (Driver) คือ ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใช้เป็นตัวกลางประสานเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้

## Slide 97: หน่วยที่ 5 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

## Slide 98: การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ว่าอยู่ครบหรือไม่
ตรวจการทำงานของเครื่องว่าใช้งานได้หรือไม่
หากพบว่าเครื่องทำงานไม่ปกติ ให้ถอดปลั๊กและแจ้งครูผู้สอนทราบทันที
ทำความสะอาดภายนอกเคส คีย์บอร์ด จอ เมาส์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตรวจสายไฟ และสายสัญญาณต่าง ๆ เช่น ไฟติด ๆ ดับ ๆ สายไฟ สายสัญญาหลวม หรือหัก ควรเปลี่ยนใหม่

## Slide 99
ตรวจสอบสภาพของฮาร์ดดิสก์ว่ามี Bad Sector หรือไม่ โดยใช้โปรแกรมประเภท Disk Defragment Bad Sector คือ สัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าฮาร์ดดิสก์นั้นมีข้อบกพร่อง เช่น เกิดการชนกันของหัวอ่าน หัวอ่านอาจได้รับความเสียหาย อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นดิสก์เพิ่มขึ้น
เป่าฝุ่นหรือกำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง โดยใช้แปรงทาสีที่มีขนอ่อน หรือเครื่องเป่าฝุ่น เครื่องเป่าลมไล่ฝุ่นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ควรติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS : Uninterruptable Power Supply)
ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจพัดลมระบายความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายในว่าอยู่ในสภาพดีใช้งานได้

## Slide 100
วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากกำแพง หรือมีช่องว่างด้านหลังประมาณ 1 ฟุต
ตรวจไวรัสและสแกนไวรัสสม่ำเสมอ
ลบโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งาน ตลอดจนโฟลเดอร์และไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ศึกษาวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
การจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์

## Slide 101: การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาแป้นคีย์บอร์ด
1) คว่ำคีย์บอร์ดลง แล้วเคาะด้านหลังเพื่อเอาฝุ่นออก
2) ใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออก หรือใช้สเปรย์ลมที่เป็นกระป๋อง แล้วฉีด
ตามซอกของแป้นคีย์บอร์ด
3) แกะแป้นอักษรต่าง ๆ ออก แล้วใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดแป้นต่าง ๆ

## Slide 102: การบำรุงรักษาจอคอมพิวเตอร์
ระวังวัตถุหรือน้ำไปกระทบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์
เปิดสวิทช์ที่จอก่อนจึงเปิดสวิทช์ที่เคสเพื่อบูตเครื่อง
ไม่ควรเปิด-ปิดเครื่องในเวลาที่ใกล้เคียงกัน
ควรปรับแสงสว่างของจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาพของห้องทำงาน เพราะถ้าจอคอมพิวเตอร์สว่างมากเกินไปจะทำให้จอภาพมีอายุการใช้งานได้น้อยลง
ควรใช้โปรแกรม Screen Saver เพื่อยืดอายุการใช้งานของจอคอมพิวเตอร์
ห้ามหัน/หมุนหน้าจอไปมา

## Slide 103: การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Inkjet
รักษาความสะอาดหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อมิให้หัวพิมพ์อุดตัน
ควรเปิดเครื่องพิมพ์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันหัวพิมพ์อุดตัน
ควรทดสอบประสิทธิภาพการพิมพ์เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดฝุ่นใกล้เครื่องพิมพ์
ควรเปิด-ปิดเครื่องพิมพ์ด้วยสวิทช์ดีกว่าการถอดปลั๊ก
ใส่คลับหมึกไว้ที่เครื่องพิมพ์ตลอดเวลา ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่มีตลับหมึก จะทำให้อากาศเข้าไปทำให้หัวพิมพ์เกิดการอุดตันได้
หมั่นอัพเดตไดร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ เพราะซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ จะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานเครื่องพิมพ์

## Slide 104: การบำรุงรักษาดอตเมทริกซ์
1) อ่านคู่มือการรักษาเครื่องพิมพ์ให้ละเอียด
2) ดูดเศษผง เศษกระดาษที่ตกค้างอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ออก
3) ตรวจความตึงของสายพาน
4) ใช้ผ้าแห้ง นุ่ม ทำความสะอาดทั้งในส่วนเส้นทางเดินของกระดาษ
และริบบอนทุก ๆ เดือน
5) หยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณแกนเลื่อนหัวพิมพ์ มีลักษณะเป็นแท่ง
โลหะทรงกระบอกยาว

## Slide 105
6) น้ำมันที่ใช้ในหล่อลื่นควรเป็นน้ำมันหล่อลื่นแบบเทฟลอน (Teflon)
เทฟลอน (Teflon) คือ น้ำมันที่ใช้เคลือบภาชนะ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ของอาหาร เสื้อผ้า แว่นตา สายไฟ เตารีด และหลังคา
7) การรักษาหัวพิมพ์ให้เย็นอยู่เสมอ
8) ไม่วางสิ่งของใด ๆ ซ้อนทับเครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหัวพิมพ์
9) อย่าหมุนลูกบิด ลูกกลิ้ง (Roller) ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงานอยู่ เพราะลูกกลิ้งเลื่อนกระดาษจะถูกควบคุมการหมุนด้วยสเตปเปอร์มอเตอร์ เครื่องพิมพ์จะใช้การหมุนของสเตปเปอร์เป็นตัวช่วยระบุตำแหน่งหรือระยะของกระดาษ การหมุนลูกบิดควบคุมลูกกลิ้งจะทำให้ตำแหน่งที่ระบุนั้นผิดเพี้ยนไป และอาจเกิดความเสียหายแก่เครื่องพิมพ์ได้

## Slide 106: การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เลเซอร์
1) เมื่อพิมพ์ครบ 3,500 หน้า ควรเปลี่ยนคาร์ทริดจ์
2) บำรุงรักษา โทเนอร์ (Toner) คือ สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้
กับเครื่องพิมพ์
3) พรินต์ดรัม (Print drum) คือ อุปกรณ์อย่างหนึ่งของตลับหมึก ที่มีส่วนสำคัญในการถ่ายแบบ สร้างภาพและพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ
4) ตั้งเครื่องพิมพ์ให้มีอากาศถ่ายเทได้เพียงพอ เพราะเครื่องพิมพ์เลเซอร์
จะมีความร้อนออกมาค่อนข้างสูง
5) ไม่ควรใช้คาร์ทริดจ์แบบเติมซ้ำ

## Slide 107: การบำรุงรักษาสแกนเนอร์
1) ถอดสาย USB ออกจากเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
2) ใช้ผ้าชุบน้ำยาซักผ้าอ่อน ๆ เช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องสแกนเนอร์
3) เมื่องานสแกนภาพหรือเอกสารสกปรก ควรทำความสะอาดภายในเครื่องง
สแกนเนอร์
4) ใช้ Cleaning Sheet ที่มาพร้อมกับเครื่องสแกนเนอร์เท่านั้น
5) ป้องกันมิให้ของเหลวหรือน้ำหกใส่ตัวเครื่องสแกนเนอร์
6) ห้ามใช้สเปรย์หล่อลื่นฉีดพ่นภายในเครื่องสแกนเนอร์

## Slide 108: การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ก
1) ถอดสาย USB ออกจากเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
2) ใช้ผ้าชุบน้ำยาซักผ้าอ่อน ๆ เช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องสแกนเนอร์
3) เมื่องานสแกนภาพหรือเอกสารสกปรก ควรทำความสะอาดภายในเครื่อง
สแกนเนอร์
4) ใช้ Cleaning Sheet ที่มาพร้อมกับเครื่องสแกนเนอร์เท่านั้น
5) ป้องกันมิให้ของเหลวหรือน้ำหกใส่ตัวเครื่องสแกนเนอร์
6) ห้ามใช้สเปรย์หล่อลื่นฉีดพ่นภายในเครื่องสแกนเนอร์

## Slide 109: การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ค
อย่าใช้งานเกินไป เพราะโน้ตบุ๊กมีพื้นที่ในการระบายความร้อนที่จำกัด ความร้อนนี้อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องจะมีอายุการใช้งานน้อยลง หากใช้งานเกิน 5-6 ชั่วโมง ควรหยุดพักเครื่องบ้าง หากมีความจำเป็นต้องใช้งานจริง ควรหาตัวระบายความความร้อนรองใต้เครื่อง ราคาประมาณ 300 – 400 บาท
หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน การเคลื่อนย้ายโน้ตบุ๊ค ควรใส่โน้ตบุ๊คไว้ในกระเป๋าเพื่อป้องกันโน้ตบุ๊คได้รับการกระทบกระเทือน

## Slide 110
จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง
ควรแบ็คอัพข้อมูลไว้ก่อน เพราะฮาร์ดแวร์อาจเกิดความบกพร่องได้เสมอ หรือไวรัสอาจจะเข้าไปทำลายข้อมูล ดังนั้น การแบ็คอัพข้อมูลหรือการสำรองข้อมูล

## Slide 111
ไม่ควรเสียบชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลา ควรจะใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อนจึงจะชาร์จใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ บางรุ่นจะนำแนะนำว่าทุก 2-3 เดือนให้ใช้แบตเตอรี่จนหมดหรือเกือบหมดก่อนจึงชาร์จใหม่ และสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ อแดปเตอร์ ปลั๊กของอแดปเตอร์ที่เสียบกับไฟตามบ้าน หรือตามสำนักงาน หากเสียบไม่แน่น หรือปลั๊กที่จ่ายไฟหลวม ทำให้เกิดไฟกระชากเป็นสาเหตุให้อแดปเตอร์เสียหาย เช่นฟิวส์ขาดได้
การบำรุงรักษาจอ LCD หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็งสัมผัสหน้าจอ เพราะโครงสร้างภายในของจอ LCD ประกอบด้วยชั้นแก้วบาง ๆ ผลึกคริสตัลเหลว และชั้นโพลาไลซ์กรองแสง ทำให้จอ LCD เป็นจอภาพที่ค่อนข้างบอบบางต่อการกระทบกระเทือน และแรงกดจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือหรือของแข็งสัมผัสหน้าจอ

## Slide 112
ทำความสะอาดจออย่างถูกวิธี โดยใช้น้ำยา และผ้าที่ใช้ทำความสะอาดหน้าจอโดยเฉพาะ หรืออาจใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ มาเช็ดทำความสะอาดหน้าจอก็ได้
ห้ามฉีดน้ำหรือน้ำยาลงหน้าจอโดยเด็ดขาด ควรฉีดน้ำหรือน้ำยาลงบนผ้าก่อนแล้วจึงนำผ้าไปเช็ดที่หน้าจอ
หลีกเลี่ยงสิ่งสกปรก ขณะใช้โน้ตบุ๊ค ไม่ควรนำอาหาร น้ำดื่ม เข้ามารับประทาน หรือวางใกล้ โน้ตบุ๊ค ทั้งนี้เพราะความชื้นหรือเศษอาหารอาจหลุดเข้าไปทำความเสียหายให้กับโน้ตบุ๊คได้

## Slide 113
หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่ไม่สมบูรณ์ เพราะอาจทำให้นำแผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีหรือดีวีดีออกจากไดร์ฟไม่ได้
อย่าซน ไม่ควรถอด แคะ แกะชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโน้ตบุ๊คโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
หากโน้ตบุ๊คมีปัญหาควรส่งศูนย์ซ่อมทันที

## Slide 114
หลังจากใช้คอมพิวเตอร์แล้วไม่ควรปิดฝาเครื่องในทันที เพราะหากปิดฝาเครื่องทันทีทันใดจะทำให้ความร้อนที่เกิดระหว่างที่เปิดเครื่องใช้งานสะสมอยู่ในเครื่องนานกว่าที่ควรจะเป็น เพราะตัวเครื่องมีเวลาไม่เพียงพอที่จะคลายความร้อนออกมาได้ทั้งหมด จึงควรเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 4 – 5 นาที เพื่อให้เครื่องมีเวลาที่จะระบายความร้อน ในช่วงที่เปิดใช้งานให้หมดก่อน จากนั้นจึงปิดฝาเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่าง ๆ ลงบนเครื่อง
หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายโน้ตบุ๊คควรปิดฝาเครื่องก่อน

## Slide 115: หน่วยที่ 6 โปรแกรมอรรถประโยชน์
ความหมายและหน้าที่ของโปรแกรมอรรถประโยชน์
ชนิดและการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
การกู้คืนข้อมูล

## Slide 116: ความหมายและหน้าที่ของโปรแกรมอรรถประโยชน์
ความหมายของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Program) คือ โปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการเพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์
หน้าที่ของโปรแกรมอรรถประโยชน์
บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

## Slide 117: ชนิดของโปรแกรมอรรถประโยชน์
โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ

## Slide 118: การสแกนดิสก์ (Disk Scanner)
คลิกขวาที่ปุ่ม Start
เลือก Open Windows Explorer
เลือก Computer

## Slide 119
คลิกขวาไดร์ฟที่ต้องการ Scandisk
เลือก Properties

## Slide 120
เลือก Tools

## Slide 121
เลือก Check now…
คลิก ที่ Scan for and attempt recovery of bad sectors
คลิก Start

## Slide 122: การทำ Disk Defragment ใน Windows 7
คลิกที่ Start แล้วเลือก Accessories แล้วไปที่ System Tool แล้วเลือก Disk Defragment
ดังรูป

## Slide 123
จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรายละเอียดว่าจะทำที่ไดรฟ์อะไร ดังรูป
เลือกไดรฟ์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Defragment Disk

## Slide 124: การรักษาหน้าจอ (Screen Saver)
Start > Control Panel
Personalization จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

## Slide 125
เลือก
จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

## Slide 126
เลือกชนิดของ Screen saver
กด OK

## Slide 127: โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus Program)
AVG Antivirus Free Edition 2011
Avira AntiVirus Personal Free Edition
Avast Free Antivirus
PC Tools AntiVirus Free
Microsoft Security Essentials
ThreatFire Antivirus Free Edition
Emsisoft Anti-Malware 5.0

## Slide 128
Panda Cloud Antivirus Free
Multi Virus Cleaner 2009
Avast-Virus Cleanner and Worm Removal Tool
Norton Antivirus

## Slide 129: AVG Antivirus Free Edition 2011

## Slide 130: Avira AntiVirus Personal Free Edition

## Slide 131: Avast Free Antivirus

## Slide 132: PC Tools AntiVirus Free
﻿

## Slide 133: Microsoft Security Essentials
﻿

## Slide 134: ThreatFire Antivirus Free Edition

## Slide 135: Emsisoft Anti-Malware 5.0

## Slide 136: Panda Cloud Antivirus Free

## Slide 137: Multi Virus Cleaner 2009

## Slide 138: Avast-Virus Cleanner and Worm Removal Tool

## Slide 139: Norton Antivirus

## Slide 140: วิธีป้องกันการถูกโจมตีจากสปายแวร์
ติดตั้งโปรแกรม Anti-Spyware ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ Anti-Spyware ตรวจหา Spyware ในเครื่องคอมพิวเตอร์และเตือนให้ผู้ใช้ทำการลบ
ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตรวจสอบและ Update โปรแกรม Antivirus ปัจจุบันมีการสร้างโปรแกรมประเภท Virus หรือ
สปายแวร์ออกมาเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางครั้ง การอัพเดทหรือปรับปรุง antivirus program หรือ Anti-Spyware อย่างไม่สม่ำเสมอหรือนาน ๆ ปรับปรุงครั้งก็อาจถูกโจมตีจาก Virus หรือ Spyware ได้เช่นกัน

## Slide 141: โปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall)
ไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นคอมโพเนนต์หรือกลุ่มของคอมโพเนนต์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงระหว่างเน็ตเวิร์กภายนอก หรือเน็ตเวิร์กที่ไม่มีความปลอดภัยกับเน็ตเวิร์กภายในหรือเน็ตเวิร์กที่ต้องการจะป้องกัน โดยที่คอมโพเนนต์นั้นอาจเป็นเราท์เตอร์ (Router) หรือเน็ตเวิร์กประกอบกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือ Firewall Architecture ที่ใช้ เช่น สามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีการเข้ามาใช้บริการอะไรได้บ้าง จากที่ไหน ฯลฯ

## Slide 142: ไฟร์วอลล์สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบได้ ดังนี้
บังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัย โดยการกำหนดกฎเกณฑ์ให้กับไฟร์วอลล์ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้บริการชนิดใด
ทำให้การดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสะดวกยิ่งขึ้น เพราะการติดต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกจะต้องผ่านไฟร์วอลล์ก่อน
บันทึกข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันเน็ตเวิร์กบางส่วนจากการเข้าถึงของเน็ตเวิร์กภายนอก เช่น มีบางส่วนของเน็ตเวิร์กภายในที่ต้องการให้เน็ตเวิร์กภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ กรณีนี้ไฟร์วอลล์ช่วยจัดการได้
ไฟร์วอลล์บางชนิดสามารถป้องกันไวรัสได้ โดยจะทำการตรวจไฟล์ที่โอนย้ายผ่านทางโปรโตคอล HTTP, FTP และ SMTP

## Slide 143: การกู้คืนข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล หมายถึง การกู้คืนข้อมูลที่ได้ถูกลบไปแล้ว หรือโดยไวรัสทำให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล ซึ่งจะมีวิธีการกู้คืนข้อมูลอยู่ 2 วิธี คือ

## Slide 144: การกู้คืนที่ถังขยะ (Recycle Bin)
ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนที่ Recycle Bin
จะปรากฏกรอบ Recycle Bin ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่ถูกลบไว้ทั้งหมด

## Slide 145
ถ้าเป็นชื่อไฟล์ ให้คลิกที่เมาส์ข้างขวาบริเวณชื่อไฟล์ที่ต้องการกู้คืน แล้วคลิกที่ Restore

## Slide 146
ไฟล์ที่ถูกลบก็จะถูกกู้คืน โดยไปปรากฏในแหล่งข้อมูลเดิม

## Slide 147
ในกรณีที่เป็นโฟลเดอร์ ก็เช่นเดียวกัน

## Slide 148: การกู้คืนโดยใช้โปรแกรม
โปรแกรมกู้ข้อมูล Recuva ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสดาวน์โหลดมาใช้งานกันแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลหลัก ไม่ว่าจะเป็น Harddisk (ฮาร์ดดิสก์), Flash Drive หรือ USB และอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท CD/DVD

## Slide 149
ขั้นตอนแรกให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมกู้ข้อมูล Recuva มาติดตั้ง (Recuva รองรับภาษาไทยด้วย)

## Slide 150
เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์กู้ข้อมูลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป ให้เปิดโปรแกรมกู้ข้อมูล Recuva แล้วเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการจะกู้คืนข้อมูล แนะนำให้เลือกให้ตรง เพราะว่าจะทำให้การกู้ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการเลือก “ไฟล์ทั้งหมด” ในที่นี้จะยกตัวอย่างการกู้คืนไฟล์ประเภท “เพลง”

## Slide 151
จากนั้นให้เลือกที่อยู่ของไฟล์ที่ลบไป หากจำไม่ได้ก็ให้เลือก “ฉันไม่แน่ใจ” แต่ถ้าจำที่อยู่ของไฟล์ได้ ก็จะช่วยให้โปรแกรมกู้ข้อมูลทำงานได้เร็วขึ้นอีกเช่นกัน ในที่นี้ได้ทดสอบลบไฟล์จากถังขยะ จึงเลือกแบบ “ในถังขยะรีไซเคิล”

## Slide 152
หลังจากนั้น โปรแกรม Recuva จะทำการ Scan หาไฟล์ที่ต้องการจะกู้คืนตามที่ได้ตั้งค่าไว้โดยมีหน้าต่างดังตัวอย่างรูปด่านล่างนี้

## Slide 153
เมื่อทำการ Scan หาไฟล์เสร็จ จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ ซึ่งก็เจอไฟล์ที่ได้ทำการทดสอบลบจากถังขยะไปด้วย ให้เลือกที่ไฟล์ที่ต้องการจะกู้ข้อมูล จากนั้นคลิกที่ “กู้คืน…” ที่มุมขวาด้านล่างตามรูปภาพประกอบ และเลือกที่อยู่ที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ จากนั้นจด “OK” ในที่นี้จะเก็บไฟล์ไว้หน้า Desktop เพื่อให้สังเกตได้ง่าย

## Slide 154
เมื่อทำการกด OK ไปแล้ว โปรแกรมก็จะเริ่มต้นประมวลผลข้อมูลและทำการกู้ข้อมูลให้ ซึ่งหากไม่ได้กู้หลายๆไฟล์หรือไฟล์ขนาดไม่ใหญ่ ก็จะกู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยจากตัวอย่างที่นำมาทดสอบกับโปรแกรม Recuva ก็คือการกู้ไฟล์เพลงกลับมานั่นเอง โดยมีความเร็วบอกดังรูปภาพด้านล่างนี้

## Slide 155
ทั้งนี้ การป้องกันที่ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือไม่สามารถกู้คืนได้ คือการเก็บสำรองข้อมูล ซึ่งสามารถที่จะทำการสำรองข้อมูลได้ที่โฟลเดอร์อื่น ไดร์ฟอื่น แฟลชไดร์ฟ และการเก็บข้อมูลใน iCloud ซึ่งจะมีหลายแหล่งข้อมูลที่อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ เช่น Google Drive, DropBox, iTunes, Youtube เป็นต้น

## Slide 156
จบ